Objednávateľ: PRODOM-STAV spol. s r.o., Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie:

Ing. arch. Ladislav Struhár, registračné číslo: 165

# URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

# IBV-ZÁLESIE, NB7

# LOKALITA „KU KANÁLU“

# ČISTOPIS

Spracovateľ: Ing. arch. Peter Matušica, autorizovaný architekt, registračné číslo: 1193AA

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Textová časť

- Základné identifikačné údaje

- Vymedzenie riešeného územia

- Väzby na vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu

- Limity využiteľnosti územia

- Komplexné urbanistické riešenie, využitie územia

- Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania

- Kvalita ŽP územia, opatrenia na jeho rozvoj

- Koncepcia zelene v území

- Nová výstavba a asanácie

- Návrh riešenia dopravy

- Zásobovanie vodou, kanalizácia, prekládka závlahy

- Zásobovanie plynom

- Zásobovanie elektrickou energiou

- Požiarna ochrana

Február 2010										strana 1

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

- ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

# Názov stavby:				IBV - Zálesie, NB7

Miesto stavby:				Zálesie, lokalita „Ku kanálu“

Katastrálne územie:                      		Zálesie

Okres:					Senec

Objednávateľ:				PRODOM-STAV spol. s r.o.

Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2

Odborne spôsobilá osoba:			Ing. arch. Ladislav Struhár

Hlavný inžinier projektu:			Ing. arch. Peter Matušica

Krížna 17, 811 07 Bratislava

# Riešitelia profesií:

Doprava:					Ing. Richard Urban

VO, KA, prekládka závlahy:		Ing. Ján Heriban

Plynovod:					Ing. Michal Martinák

Elektrina:					Viktória Kusá

Požiarna ochrana:				Ing. Jarmila Loukotová

Geodet:					Ing. Milan Tomášik

Dátum spracovania:			október 2009

Február 2010										strana 2

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie lokality „Zálesie – Ku kanálu“ sa nachádza v obci Zálesie, katastrálne územie Zálesie, okres Senec. Zahŕňa pozemky č. 1318/157-162, 1318/241, 1525/118-134

Územie pre riešenie širších vzťahov je spracované na podklade Územného plánu obce Zálesie, zahŕňa aj príjazdovú komunikáciu, Starobystrickú ulicu od križovatky s Terchovskou  ulicou v smere k Šúrskemu kanálu. Z toho vznikol aj názov lokality „Ku kanálu“

Riešené územie sa nachádza v lokalite na západnom okraji zastavaného územia obce, v rámci navrhovaného regulačného bloku NB7 podľa ÚPN obce Zálesie. Je vymedzené: zo severu ornou pôdou, z východu existujúcimi a navrhovanými plochami obytnej zástavby, z juhu ornou pôdou, zo západu ramenom Malého Dunaja a Šúrskeho kanála.

Celková výmera územia bloku NB7 je 5,70 ha, rieši sa len určitá časť bloku, asi 4,60 ha.

3. VÄZBY NA VYŠŠIU ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU

V zmysle platného Územného plánu obce Zálesie patrí riešené územie v súčasnosti medzi navrhované plochy „obytného územia so zástavbou s rodinnými domami“ (označenie NB7).

Pre uvedené plochy sú záväzné časti Územného plánu obce Zálesie premietnuté do „Regulačného listu“ z ktorého vyplývajú aj regulatívy pre riešenie uvedených plôch.

4. LIMITY VYUŽITELNOSTI ÚZEMIA

Z hľadiska limitov využitia územia je nutné v danej lokalite rešpektovať hlavne skutočnosť, že oblasť predstavuje chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov, ako významný kolektor podzemných vôd, treba preto klásť dôraz na kvalitné odkanalizovanie riešeného územia.

Ďalej treba rešpektovať ochranné pásma vodných tokov a kanálov, ako aj zariadení a koridorov technickej infraštruktúry.

Z hľadiska dopravného napojenia riešeného územia sa vyžaduje rozšíriť a zrekonštruovať príjazdovú komunikáciu, Starobystrickú ulicu od jej napojenia na Terchovskú ulicu.

Podmienkou pre riešenie bloku NB7 je aj vybudovanie novej trafostanice.

Február 2010										strana 3

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

5. KOMPLEXNÉ URBANISTICKÉ RIEŠENIE, VYUŽITIE ÚZEMIA

Základom koncepcie urbanistického riešenia je využitie vymedzeného územia bloku NB7 v súlade s požiadavkami Územného plánu obce Zálesie pre funkciu Obytné územia so zástavbou s rodinnými domami. Predmetom riešenia je spracovanie návrhu urbanistickej štúdie s riešením funkčno-prevádzkového využitia a hmotovo-priestorového usporiadania IBV v riešenom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb.

Návrh riešenia nezasahuje celú plochu bloku NB7, je riešená len jeho časť. Vymedzené územie je rozdelené hlavnou príjazdovou komunikáciou, Starobystrickou ulicou na dva samostatné vnútrobloky, severný a južný.

V južnom bloku je vytvorených 36 parciel určených pre výstavbu rodinných domov. Parcely sú prepojené okružnou jednosmernou komunikáciou, statická doprava bude riešená na jednotlivých pozemkoch. Vstupy na jednotlivé pozemky sú všetky orientované z okružnej komunikácie.

V západnej časti južného bloku bolo preparcelovaných 6 parciel s tým, že jednotlivé plošné výmery sa zachovali, vylepšil sa prístup k nim. Je taktiež možné vyhovieť požiadavke vlastníkov, aby sa na dvoch zlúčených parcelách mohla realizovať zástavba radovými domami.

V severnom bloku je vytvorených 15 parciel určených pre výstavbu rodinných domov. Stredom bloku prechádza obojsmerná komunikácia na konci s obratiskom. Výhľadovo sa uvažuje predĺžiť túto komunikáciu až po hlavnú komunikáciu obce. Statická doprava bude riešená na jednotlivých pozemkoch, vstupy sú riešené zo stredovej komunikácie, až na dva pozemky, ktoré budú mať vstup zo Starobystrickej ulice, ktorá bude vybudovaná nová, rozšírená bude z oboch strán.

Z hľadiska zastavovacích podmienok bude poloha rodinných domov vymedzená stavebnými čiarami. Uličná čiara pri nových komunikáciách od strany vstupov bude vo vzdialenosti 6,0 m od hranice pozemku. Vzdialenosti medzi susednými rodinnými domami budú 7,0 m, vzdialenosť od susedného pozemku bude 3,5 m. V osobitných prípadoch môže byť vzdialenosť upravená po dohode susedov, ak budú splnené požiadavky vyplývajúce z STN dotknutých touto problematikou. V prípade stavby garáže môže byť vzdialenosť od hranice susedného pozemku 1,0 m. Hĺbka a šírka zástavby môže byť rôzna, ale celková zastavaná plocha nesmie prekročiť maximálny index zastavanosti, ktorý je v tejto lokalite 0,30.

Z hľadiska hmotovo-priestorového riešenia budú rodinné domy max. s dvomi nadzemnými podlažiami s využitím podkrovia ako druhého nadzemného podlažia. Konštrukčná výška podlažia bude 3,0 m, možné zdvihnutie prípadného suterénu bude o pol podlažia, t.j. 1,5 m. Súčasťou výstavby môžu byť aj objekty pre garážovanie osobných vozidiel. Tieto môžu byť súčasťou hmoty rodinného domu, pristavané, alebo samostatne stojace.

Architektonický výraz jednotlivých rodinných domov môže byť rôzny, každý stavebník pristúpi k riešeniu individuálne, odporúča sa aspoň určitá príbuznosť vo výraze niektorých prvkov, napríklad charakter zastrešenia, tvar krovu, výšky rímsy a podobne.

Február 2010										strana 4

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

6. REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Požiadavky na reguláciu funkčného a priestorového usporiadania nášho riešeného územia vychádzajú zo záväznej časti Územného plánu obce Zálesie a sú uvedené v Regulačnom liste bloku. Dotknuté riešené územie má identifikačné číslo NB7, ktorého funkčné využitie je „Obytné územie so zástavbou s rodinnými domami“.

Základnou charakteristikou je, že slúži prevažne pre bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny dopad na životné prostredie, doplnené nevyhnutnou občianskou, dopravnou a technickou vybavenosťou.

Funkčná regulácia obsahuje tieto prevládajúce a prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným rekreačno-zdravotným zázemím, obchodno-obslužná vybavenosť zabezpečujúca denné potreby obyvateľov, nerušiace bývanie.

Regulácia intenzity využitia pozemku:

maximálny index zastavanej plochy			0,30

minimálny index zelene				0,60

podlažnosť						2 vrátane podkrovia

minimálna výmera pozemku - rodinné domy		600 m2

minimálna výmera pozemku - radová zástavba	350 m2

Regulácia urbanistickej štruktúry: zástavba izolovaných objektov rodinných domov v zeleni

# Regulácia intervenčných zásahov: nová výstavba na nových plochách

Regulácia zelene v území: uplatňovať geograficky pôvodné a v menšej miere osvedčené introduktované druhy drevín

Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia: modernizácia prívodu vody Podunajské Biskupice – Bernolákovo DN 500, bez ktorej nie je možné pripájanie ďalších lokalít na vodovodný systém obce.

Občiansku vybavenosť riešiť ako vostaviteľné, alebo ako samostatné objekty v zastúpení 10% celkovej zastavanej plochy regulačného bloku s prislúchajúcimi odstavnými plochami.

Neprípustné umiestňovanie stavieb a zariadení pre chov hospodárskych zvierat.

Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD: urbanistická štúdia

Február 2010										strana 5

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

7. KVALITA ŽP ÚZEMIA, OPATRENIA NA JEHO ROZVOJ

V oblasti ochrany kvality podzemných vôd treba zabezpečiť trvalú územnú ochranu Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Zabezpečiť v nových rozvojových plochách vybudovanie vodovodu a kanalizácie, a zabrániť znečisteniu podzemných vôd.

Zabezpečiť separovaný zber v odpadovom hospodárstve a následne využiť, alebo zneškodniť problémové látky. Zabezpečiť pravidelný odvoz tuhého komunálneho odpadu.

Z hľadiska odpadov nedôjde pri výstavbe inžinierskych sietí a rodinných domov v areáli ku produkovaniu nežiaducich odpadov.

Z hľadiska ovzdušia taktiež nedôjde k jeho nadmernému znečisteniu.

8. KONCEPCIA ZELENE V ÚZEMÍ

Koncepcia zelene v danom území vychádza zo zásad a regulatívov tvorby zelene v územnom pláne. Je potrebné rešpektovať jestvujúce plochy zelene a realizovať výsadbu zelene v rámci navrhovaných línií, ako kľudové relaxačné priestory pre obyvateľov.

Treba rešpektovať prvky miestneho územného systému ekologickej stability a odvodzovať ich do zastavaného územia.

Taktiež je potrebné dodržať a uplatňovať metodicky odporúčané štandardy plôch zelene podľa príručky MŽP SR.

V riešenom území nedôjde k výrubom vyššej zelene, nová výsadba bude riešená na každom jednotlivom pozemku individuálne.

9. NOVÁ VÝSTAVBA A ASANÁCIE

Riešené územie je rozdelené na 51 parciel, na ktorých budú novostavby rodinných domov.

Nenachádzajú sa tu žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné kvôli novej výstavbe asanovať.

Na jednom pozemku sa nachádza jestvujúci objekt rodinného domu a záleží len na vlastníkovi, či ho zachová v pôvodnom stave, alebo ho asanuje a postaví na pozemku novostavbu.

Február 2010										strana 6

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

10. NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVY

# Popis existujúceho stavu

Lokalita je určená Územným plánom obce Zálesie na bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným rekreačno-zotavovacím zariadením. Nachádza sa v katastrálnom území Zálesie, okres Senec, na pozemkoch ktoré sú v ÚP vyznačené ako blok NB7. Návrh riešenia nezasahuje celú plochu bloku NB7, je riešená len v určitých častiach. Na ploche bloku NB7 sa navrhuje 51 pozemkov určených pre výstavbu rodinných domov.

Príjazd k  bloku bude riešený novou rozšírenou komunikáciou, ktorá bude pokračovaním Starobystrickej ulice od Terchovskej ulice, smerujúcej k Šúrskemu kanálu. Z tohto sa odvinul aj názov akcie – lokalita „Ku kanálu“

# Popis funkčného a technického riešenia

Komunikačne bude lokalita napojená na existujúcu miestnu komunikáciu  Starobystrickú ulicu, ktorá sa v dotknutom území vybuduje nová, rozšírená o 2 x 2 m. Z hľadiska dopravného riešenia bude nová komunikácia navrhnutá ako obojsmerná miestna komunikácia. Miestna komunikácia je navrhnutá v kategórií MO 7,5/40. Funkčná trieda komunikácie je C3. Vzdialenosť medzi obrubníkmi je 6,5 m. Súbežne v celej dĺžke vetvy  „ A“ je na pravej strane navrhnutý chodník pre peších v šírke 2,00 m. Na ľavej strane komunikácie je navrhnutý zelený pás v šírke 0,5 m. Existujúca komunikácia sa vybúra v celej hrúbke a následne sa vybuduje nová konštrukcia vozovky.

Vozovka na komunikácií je navrhnutá, ako betónová. Komunikácia je v celej dĺžke klopená jednostranne 2%-ným priečnym sklonom. Odvodnenie komunikácie je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky a vody sú zvedené do zeleného pásu vedeného súbežne s komunikáciou. Komunikácia je na strane zeleného pásu oddelená zapusteným cestným neskoseným obrubníkom. Chodník je od komunikácie oddelený cestným skoseným obrubníkom, osadeným na stojato do betónového lôžka. Chodník je v celej dĺžke priečne klopený 2%-ným sklonom do komunikácie. Chodník je navrhnutý z betónovej dlažby. Dĺžka vetvy „A„  je 344,80 metrov.

Február 2010										strana 7

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

V bloku NB7 bude jedna stredová komunikácia obojsmerná v šírke 6,0 m s pásom zelene a chodníkom pre peších o šírke 1,6m. Na konci komunikácie sa navrhuje otočná komunikácia v tvare písmena „T“. Obojsmerná vetva „ B „ je navrhnutá funkčnej triedy D1, ako ukľudnená komunikácia v obytnej zóne . Vzdialenosť medzi obrubníkmi je 6,0 m a voľná šírka komunikácie je 7,0 m. Na pravej strane komunikácie je v celej dĺžke navrhnutý vsakovací dren v šírke 1,0 m a zelený pás v šírke 0,6 m. Na ľavej strane vetvy „B“ je v celej dĺžke navrhnutý chodník pre peších. Chodník je od komunikácie oddelený cestným skoseným obrubníkom osadeným na ležato. Na protiľahlej strane chodníka je navrhnutý záhonový obrubník osadený na stojato do lôžka z prostého betónu. Chodník je v celej dĺžke navrhnutý v šírke 1,6 m. Komunikácia je od vsakovacieho drenu oddelená zapusteným cestným neskosený obrubníkom osadeným na stojato do betónového lôžka. Komunikácia je v celej dĺžke klopená jednostranne 2%-ným priečnym sklonom a vody z vozovky sú zvedené do vsakovacieho drenu  vedeného súbežne s komunikáciou. Vozovka na komunikácií je betónová a chodník je navrhnutý z betónovej dlažby. Celková dĺžka vetvy „B“ je 165,31 m. Výhľadovo sa uvažuje s predĺžením komunikácie až po hlavnú komunikáciu obce.

V bloku NB7 sa uvažuje s okružnou jednosmernou komunikáciou o šírke 5,0 m so zeleným pásom a chodníkom. Voľná šírka komunikácie je 6,0 m a navrhnutá je funkčnej triedy D1, ako ukľudnená komunikácia v obytnej zóne. Na pravej strane komunikácie je v celej dĺžke navrhnutý vsakovací dren v šírke 1,0 m a zelený pás v šírke 1,0 m. Na ľavej strane vetvy „C“ je v celej dĺžke navrhnutý chodník pre peších. Chodník je od komunikácie oddelený cestným skoseným obrubníkom osadeným na ležato. Na protiľahlej strane chodníka je navrhnutý záhonový obrubník osadený na stojato do betónového lôžka. Chodník je v celej svojej dĺžke navrhnutý v šírke 2,0 m. Komunikácia je od vsakovacieho drenu oddelená zapusteným cestným neskosený obrubníkom osadeným na stojato do betónového lôžka. Komunikácia je v celej dĺžke klopená jednostranne 2%-ným priečnym sklonom. Odvodnenie komunikácie je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky a vody sú zvedené do vsakovacieho drenu  vedeného súbežne s komunikáciou. Vozovka na komunikácií je betónová a chodník je navrhnutý z betónovej dlažby. Dĺžka jednosmernej vetvy „C„  je 447,69 m. V bloku NB7 sa výhľadovo uvažuje s predĺžením navrhovaných komunikácií.

Február 2010										strana 8

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú navrhnuté v max. sklone 1:8 a rešpektujú vyhlášku č.532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V bezbariérovej úprave je pásom šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásom šírky 0,80 m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich zvýraznený prechod z chodníka na vozovku.

Statická doprava sa bude riešiť na vlastných pozemkoch. Každý rodinný dom bude mať min. jedno garážové miesto a min. jedno ďalšie voľné parkovacie miesto pre auto na svojom pozemku. Každý rodinný dom a stavebná parcela má definovanú orientáciu hlavného vstupu. Možné je spájanie navrhovaných stavebných parciel a umiestnenie menšieho počtu  samostatne stojacich rodinných domov.

# Šírkové usporiadanie na vetve „A“

Základné šírkové usporiadanie komunikácie kategórie MO 8,0/40 bude nasledovné :

- jazdné pruhy					2 x 3,00		=  6,00 m

- vodiaci prúžok           			2 x 0,50		=  1,00 m

- ochranný priestor       			2 x 0,50		=  1,00 m

spolu voľná šírka						    	8,00 m

# Šírkové usporiadanie na vetve „B“

Základné šírkové usporiadanie komunikácie ( D1 UKLUDNENÁ KOMUNIKÁCIA - OBYTNÁ ZÓNA ) bude nasledovné :

- jazdné pruhy					2 x 3,00		=  6,00 m

- zelený pás       			            2 x 1,60		=  3,20 m

šírka dopravného priestoru		                		    	9,20 m

# Šírkové usporiadanie na vetve „C“

Základné šírkové usporiadanie komunikácie ( D1 UKLUDNENÁ KOMUNIKÁCIA - OBYTNÁ ZÓNA ) je nasledovné :

- jazdné pruhy					1 x 5,00		=  5,00 m

- zelený pás       			            2 x 2,00		=  4,00 m

šírka dopravného priestoru	                  			   	 9,00 m

Február 2010										strana 9

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# Konštrukcia vozovky na miestnych  komunikáciách

Konštrukcia navrhovanej vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie       má nasledovné zloženie:

- cementobetónová doska III.sk            STN 73 6120		CBIII		220 mm

- kamenivo spevnené cementom           STN 73 6124	KSC		150 mm

- štrkodrvina  fr. 0-63              	   STN 73 6126	ŠD	        min. 200 mm

- spolu								                  min.  570 mm

# Celková plocha vozovky na vetve „ A“  je 2 566 m2

Celková plocha vozovky na vetve „ B“  je 1 103 m2

Celková plocha vozovky na vetve „ C“  je 2 325 m2

# Konštrukcia chodníkov pre peších  je nasledovná:

- betónová dlažba                                   STN 73 6131	DL		60 mm

- štrkopieskový podsyp              	   STN 73 6126	ŠP		40 mm

- podkladový betón            		   STN 73 6124	PBIII	              100 mm

- štrkodrvina			               STN 73 6126	ŠD	        min 100 mm

- spolu									        min  300 mm

Celková plocha navrhovaného chodníka na vetve „A“  je 576 m2

Celková plocha navrhovaného chodníka na vetve „B“  je 216 m2

Celková plocha navrhovaného chodníka na vetve „C“  je 751 m2

Február 2010										strana 10

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

11. ZÁSOBOVANIE VODOU, KANALIZÁCIA, PREKLÁDKA ZÁVLAHY

časti:

# SO 01 – Pitný vodovod

# SO 02 -  Splašková kanalizácia

# SO 03 -  Prekládka závlahy

# Úvod:

Zásobovanie rodinnej a bytovej zástavby v obci Zálesie kvalitnou pitnou vodou a odkanalizovania územia je v súčasnosti aktuálnym riešeným problémom v danej oblasti ako celku. Kapacita verejného vodovodu je závislá od kapacity prívodu vody z Podunajských Biskupíc a predmetná lokalita je týmto súčasťou väčšej oblasti, ktorá je zásobovaná zo spomínaného potrubia. Splašková kanalizácia je v Zálesí riešená len čiastočne a v súčasnosti je vyriešená len pri predmetnej lokalite a čerpacia stanica s výtlačným potrubím je súčasťou väčšej oblasti, ktorá sa odvádza do Ivánky pri Dunaji a následne do ÚČOV Vrakuňa.

# Jestvujúci stav:

V Starobystrickej a Terchovskej ulici je vybudovaný verejný vodovod DN100, ktorý je vlastne okruhom vodovodu pôvodnej zástavby obce Zálesie. V súčasnosti je vodovod obce napojený v Malinove na potrubie DN500 vedené z Podunajských Biskupíc. Výhľadovo sa uvažuje s rekonštruovaním potrubia na DN1000 a výhľadovo s novým napojením obce bližšie k nami navrhovanej oblasti.

V Starobystrickej ulici je vybudovaná splašková kanalizácia DN300, ktorá je ukončená v blízkosti nami navrhovanej lokality v jestvujúcej prečerpávacej stanici.  Z nej je vedený výtlak DN150 v nami navrhovanej „hlavnej“ komunikácii smerom do Ivanky pri Dunaji, ktorý bude polohovo akceptovaný navrhovaným inžinierskymi sieťami a trasa výtlaku bola zakreslená podľa skutočného vyhotovenia stavby.

V súčasnosti je cez navrhovanú lokalitu vedené závlahové potrubie, ktoré však je trasované „našikmo“ a preto je potrebné navrhnúť jeho prekládku, pričom sa zistilo, že pre dostačujúcu funkciu závlah za touto prekládkou bude postačovať aj zníženie profilu tohto potrubia, lebo sa v minulosti znížila plocha zavlažovania vybudovanou zástavbou v Zálesí.

# Navrhovaný stav:

V navrhovanom obytnom súbore „Ku kanálu“  navrhujeme spolu s ostatnými inžinierskymi sieťami vybudovať aj pitný vodovod, splaškovú kanalizáciu a prekládku závlahy.

Spolu bude napojených na verejný vodovod a verejnú gravitačnú splaškovú kanalizáciu 51ks rodinných domov.

Február 2010										strana 11

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

SO 01 – Pitný vodovod

Tento stavebný objekt pozostáva z troch vodovodných vetiev.

Z hlavného vodovodného potrubia DN100 z  HDPE, ktorý je označený ako „vetva V1“ a je dĺžky 429m. Toto potrubie sa napája v križovatke Starobystrickej a Terchovskej ulici na jestvujúci vodovod z PVC DN100. Pokračuje v navrhovanej „hlavnej“ prístupovej komunikácii smerom ku Šúrskemu kanálu a následne odbočuje do navrhovanej komunikácii smerom na Ivanku pri Dunaji. Na jej konci sa navrhuje výhľadovo napojiť vodovod pokračujúcej výstavby rodinných domov.

Druhá vetva navrhovaného vodovodu „vetva V2“ je okruhovou vetvou dvoch navrhovaných bočných ulíc, s možnosťou napojenia výhľadovej výstavby smerom na Most pri Bratislave. Navrhujeme ju z HDPE potrubia DN100 dĺžky 456,0m.

Tretia vetva vodovodu „vetva V3“ je navrhnutá z dôvodu podmienky obecného úradu, aby bola možnosť napojiť (zokruhovať) výhľadovú výstavbu popri Šúrskom kanáli. Inak by postačovalo vybudovať len jednu prípojku pre rodinný dom č.37 a nemusel by sa budovať verejný vodovod. Navrhujeme ju z HDPE potrubia DN100 dĺžky 47,0m.

Na vodovodnej sieti je navrhnutých sedem podzemných hydrantov DN80, ktoré budú slúžiť 
ako hydranty vzdušníky a kalníky "s možnosťou" použiť tieto hydranty aj na potrebu požiarnej vody na hasenie, lebo sú osadené po maximálne 170m, prevažne v uzáverových uzloch a na koncoch potrubí. Tlaky v sieti budú zaručené približne 4,0 až 6,0 (hydrostatický) atmosfér, lebo celá obec je napojená na hlavný prívod Podunajské Biskupice- Bernolákovo cez redukčný ventil.

Celková dĺžka potrubí DN100 na tlak PN10 je navrhovaná 932,0m.

Výpočet potreby pitnej vody:

Bol vykonaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684 / 2006.

(občiansku vybavenosť nepočítame, lebo sa jedná len o rodinné domy)

Bude 51 rodinných domov s obývanosťou  3,5 osoby/RD t. j. 179 obyvateľov

Špecifická potreba vody s lokálnym ohrevom TÚV a vaňovým kúpeľom je 135 l/deň.

- Priemerná denná potreba Qp = 135 l/obyv./deň x 179 = 24165 l/deň = 0,279 l/s

- Max. denná Q max. d  = Q p x   kd  = 24165 l/d x 2,0 = 48330 l/deň = 0,559 l/s

- Max. hodinová    Q h         = Q m d  x  kh = 0,559 l/s x 1,8 = 1,0 l/s

Potreba požiarnej vody sa uvažuje s Qpož =7,5 l/s

Q dimenzačné potrubí = Qpož+Qmax.d = 7,5 + 0,559 =  8,06  l/s

V zmysle STN 75 54 01  je vodovod navrhnutý na súčet  prietoku požiarnej vody a  maximálnej dennej potreby.

Február 2010										strana 12

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

SO 02 -  Splašková kanalizácia

Tento stavebný objekt pozostáva zo štyroch splaškových stôk.

Hlavnou stokou celého územia je „stoka K“, ktorá začína napojením sa na jestvujúcu stoku DN300 tesne pred prečerpávacou stanicou na Starobystrickej ulici. Je vedená v súbehu s navrhovanou vodovodnou vetvou V1 v navrhovaných komunikáciách. Na jej poslednú šachtu sa navrhuje napojiť aj stoka výhľadovej výstavby. Navrhujeme ju z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 306,0m. Vzhľadom na to, že jestvujúca kanalizácia, na ktorú sa napájame, je vybudovaná v hĺbke vyše 4,0m, vychádza odvádzanie splaškových vôd s nami navrhovanou „stokou K“ a jej prítokmi aj pri navrhovanom minimálnom sklone 5,0 promile gravitačným spôsobom.

Druhá navrhovaná „stoka K1“ je vedená v prvej bočnej ulici až po jej koniec. Na jej poslednú šachtu sa navrhuje napojiť aj stoka výhľadovej výstavby. Navrhujeme ju z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 182,0m.

Tretia navrhovaná „stoka K2“ je vedená v druhej bočnej ulici až po kraj jej poslednej parcely. Navrhujeme ju z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 192,0m.

Štvrtá navrhovaná „stoka K3“ je vedená v pokračovaní „hlavnej“ ulice až po jej koniec. Na jej poslednú šachtu sa navrhuje napojiť aj stoka výhľadovej výstavby popri Šúrskom kanáli. Navrhujeme ju z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 48,0m.

Celková dĺžka gravitačných potrubí DN300 je navrhovaná 728,0m.

Súčasťou navrhovanej splaškovej kanalizácie nieje odvádzanie dažďových vôd, tie budú riešené vsakovaním v navrhovaných zelených pásoch popri ceste a sú súčasťou návrhu komunikácií. Odvádzanie dažďových vôd z jednotlivých pozemkov bude, vzhľadom na priepustné štrkové podložie, riešené vsakovaním osobitne pre každý dom na svojom pozemku.

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd

Bol vykonaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684 / 2006 a STN 75 6101

Maximálna hodinová spotreba:

Qh max = Qp x kh max = 0,279 x 4,4 = 1,23 l/s

V prípade splaškových stôk sa stoky dimenzujú na dvojnásobok maximálneho hodinového prietoku osobitne pre prietok v jednotlivej stoke.

Február 2010										strana 13

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

SO 03 – Prekládka závlahy

Na základe požiadavky vlastníkov pozemkov, bola vznesená požiadavka zmeny využitia územia z poľnohospodárskeho využitia na výstavbu rodinných domov. Nakoľko pozemok sa nachádza v závlahovom území a časť rúrovej siete vetvy B2 sa nachádza priamo na predmetnom pozemku je nutné vyriešiť využitie pozemku na výstavbu, prekládkou potrubia. Prekládka sa realizuje so súhlasom vlastníkov pozemkov, na ktorých bude uložené nové potrubie so zemnými uzávermi, s hydrantmi a kalníkom. Prekládka sa bude realizovať mimo prevádzky celého systému.

Identifikačné údaje vodnej stavby (predmetnej závlahy)

# Názov vodnej stavby:	 	ZP Pod Bratislavou – Most pri Bratislave

Evidenčné číslo: 		5201 374

Miesto stavby: 		Katastrálne územie Zálesie

Okres: 				Senec

Kraj: 				Bratislavský

Účel stavby: 			Prekládka časti závlahovej vetvy B2

Vlastník stavby: 		Slovenská republika

Správca vodnej stavby: 	Hydromeliorácie š. p. Vrakuňská 29, Bratislava

Charakteristika záujmového územia

Záujmové územie prekládky závlahového potrubia je situované v katastrálnom území obce Zálesie. Celé je obhospodarované agropodnikateľským subjektom ako orná pôda. Zavlažované pozemky celej stavby sú o výmere 2810 ha sú na ploche prekládky vetvy B2, presnejšie  jej časti v km 0,693-1,071, ktorá je na ľavej strane Malého Dunaja. Prekládka závlahovej vetvy B2 je v tesnej blízkosti obytného súboru rodinných domov v blízkosti cestného telesa. Na pôvodnej trase závlahového vedenia profilu 400 mm sú umiestnené hydrant a jeden kalník a jeden vzdušník. V mieste staničenia 0,693 (pred našim územím) dochádza k zmene profilu z DN 500 na DN400, ktorý je na celej predmetnej ploche prekládky.

Rúrová sieť, vetvy A, B, C a D, umožňuje dodávku vody na závlahovú plochu, ktorá je prevádzkovaná vo výmere 2810 ha. Celková dĺžka rúrovej siete je 90 972 m. Je z ocele a AZC.

Február 2010										strana 14

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Zásady technického riešenia

Návrh prekládky potrubia bol riešený v súlade s normou STN 75 4306 Závlahové rúrové siete. Boli dodržané najmenšie dovolené sklony nivelety závlahového potrubia tak ako bol pôvodný sklon. Materiál potrubia bol zmenený z AZC na PVC, čo zabezpečuje lepšie hydraulické vlastnosti pre prietočnosť. Tento stav dokumentujeme energetickou čiarou pôvodného potrubia a navrhovaným potrubím z PVC na obr. 1.

Menšie straty na preloženom potrubí spôsobia väčšie rýchlosti prúdenia a tým aj väčšiu prietočnosť čo umožní aj pri menšom profile dodať väčšie množstvo vody ku koncovým hydrantom.

Objekty na potrubí (kolená a redukcie) sú projektované na novej prekládke potrubia vo väčšom množstve, vzhľadom k zmenám smerových pomerov a požiadavkám užívateľov plánovaných rodinných domov.

Križovanie potrubia pod cestnou komunikáciou bude riešené chráničkou.

Krytie navrhovanej prekládky závlahového potrubia vetvy B2 sa pohybuje od 1,4 do 1,6 m.

Požiadavky na stavebné práce

Už v prípravnej fáze projekcie boli geodetmi vytýčené a výkopmi overené zlomové body závlahového potrubia vetvy B2, kde sa potvrdili hĺbka a smerové pomery potrubia. To bolo podkladom rozhodovania o novom smerovaní prekládky na nové pozemky, s ktorými vlastníci písomne súhlasili.

Výkopové práce budú realizované odhumusovaním v hĺbke 60 cm, výkopmi do pôvodnej hĺbky približne 1,5 a uložením potrubia na zhutnené pieskové lôžko s obsypom potrubia.

Zlomové miesta prekládky potrubia budú spevnené betónovými blokmi, ktoré zabránia pohybu potrubia pri hydraulických rázoch.

Realizácia prekládky potrubia musí byť vykonaná odbornou firmou v súčinnosti s pracovníkmi Hydromeliorácii š. p. ako správcu závlahového systému po dohode s agropodnikateľmi aby nedošlo k škodám na technológii a ani na poľnohospodárskych plodinách.

Po ukončení uloženia a pospájania potrubia sa vykonajú tlakové skúšky v zmysle STN 73 66 11. Až po bezporuchovom ukončení tlakových skúšok môže dôjsť k zasypaniu potrubia a k celkovému ukončeniu stavby so zavedením vyhľadávacieho kábla.

Za prípadné škody v rozpore s postupom prekládky zodpovedá dodávateľ stavby.

Pri realizácii prekládky časti závlahovej vetvy je nutné dodržiavať všetky právne predpisy a vyhlášky o bezpečnosti pri práci a technických zariadeniach pri stavebných prácach.

Február 2010										strana 15

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Hydraulický výpočet strát a porovnanie hydraulických pomerov

Prekládkou potrubia dôjde k zmene hydraulických pomerov v potrubí. Zmeny sa prejavia v zlepšení tlakových pomerov na základe toho, že sa použije PVC materiál, ktorý má lepšie hydraulické podmienky styku vody s materiálom PVC. Tento stav sa prejaví v zmenšení drsnosti a tým sa zmenšia straty na dĺžke, čím sa zvýšia prietokové možnosti prevedenia vody do cieľového miesta.

Výpočet miestnych strát a strát na dĺžke je uvedený v tabuľke 1.

Výsledkom výpočtu je energetická čiara od miesta vykonania prekládky do konečného bodu napojenia na pôvodné potrubie.

Grafickou interpretáciou výpočtu strát je obr. 1, na ktorom je vykreslená energetická čiara pôvodného AZC potrubia a prekladaného PVC potrubia.

# Obr. 1. Zmeny energetickej čiary pri prekládke potrubia.

Na vertikálnej osi sú znázornené straty v potrubí a na vodorovnej sú staničenia.

Ako vidieť výmenou potrubia sa zlepšia hydraulické podmienky závlahového systému. Na celom úseku sa straty (miestne a po dĺžke) znížia na min. 50 % pôvodných strát na azbestocementovom potrubí, čo sa na prevádzke prejaví zvýšeným prietokom v danom potrubí.

Február 2010										strana 16

| Výpočet tlakovej čiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt | Pôv. staničenie | DN | Materiál | úsek l [m] | n | Straty Zt [m] | Straty Zm [m] | Staničenie | Energ. čiara |
|  |  | [km] | [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Pôvodný stav vetvy B2 | ZÚ vetva B2 | 0=1,03375 |  | AZC |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 |
|  |  | 0,134 | 400 | AZC | 134 | 0,1 | 1,325 |  | 0,105 | 1,040 |
|  | vzdušník | 0,1335=0,945 |  | AZC |  |  |  | 0,003 | 0,105 | 1,043 |
|  |  | 0,126 | 400 | AZC | 126 | 0,1 | 1,248 |  | 0,126 | 2,291 |
|  | hydrant | 0,25955=0,819 |  | AZC |  |  |  | 0,003 | 0,126 | 2,294 |
|  |  | 0,094 | 400 | AZC | 94 | 0,1 | 0,931 |  | 0,231 | 3,374 |
|  | KÚ vetva B2 | 0,3535=0,710 |  | AZC |  |  |  | 0,003 | 0,34 | 3,374 |
| Prekládka vetvy B2 | ZÚ vetva B2 | 0,000=0,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01625 | 300 | PVC | 16,25 | 0,0015 | 0,082 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | koleno 90o | 0,01625 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,016 | 0,082 |
|  |  | 0,1423 | 300 | PVC | 142,3 | 0,0015 | 0,716 |  | 0,016 | 0,085 |
|  | koleno 170o | 0,15855 |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,159 | 0,801 |
|  |  | 0,0138 | 300 | PVC | 13,8 | 0,0015 | 0,069 |  | 0,159 | 0,803 |
|  | koleno 90o | 0,17235 |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,172 | 0,873 |
|  |  | 0,0149 | 300 | PVC | 14,9 | 0,0015 | 0,075 |  | 0,172 | 0,875 |
|  | koleno 110o | 0,18725 |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,187 | 0,950 |
|  |  | 0,2069 | 300 | PVC | 206,9 | 0,0015 | 1,042 |  | 0,187 | 0,953 |
|  | koleno 90o | 0,39415 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,394 | 1,995 |
|  |  | 0,05 | 300 | PVC | 50 | 0,0015 | 0,252 |  | 0,394 | 1,998 |
|  | KÚ vetva B2 | 0,44415 |  |  |  |  |  |  | 0,444 | 2,250 |

Tabuľka 1. Výpočet hydraulických strát na potrubí prekládky vetvy B2.

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

12. ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Riešená lokalita – „Zálesie – ku kanálu“ sa navrhuje zásobovať zemným plynom z verejného STL plynovodu DN80 s prevádzkovým tlakom do 100 kPa, ktorý je vedený v uliciach Terchovská a Starobystrická.  V danej lokalite sa navrhuje vybudovať 51 rodinných domov.

Okrem týchto rodinných domov bude možné pripojiť na navrhovaný STL plynovod ešte cca 20 rodinných domov, ktorých výstavba je možná na parceliach, ktoré sú pozdĺž trasy navrhovaného STL plynovodu, vedeného do riešenej lokality.

Navrhovaný STL plynovod bude vedený v súbehu s riešeným vodovodom. Verejný STL plynovod sa navrhuje z plastových rúr podľa STN 64 3042, SDR17,5, PE 100, D90. STL plynovod bude spádovaný do zemných odvodňovačov, ktoré budú osadené vzhľadom na konfiguráciu terénu.

Koncové vetvy navrhovaného plynovodu budú ukončené odvzdušňovačmi. STL plynovod bude uložený v zemi v pieskovom lôžku s pieskovým obsypom. Na plynovod sa upevní vyhľadávací vodič. Vývody vyhľadávacieho vodiča budú ukončené auto zásuvkou v liatinových poklopoch, podľa STN.

Každý samostatne stojací objekt rodinného domu bude mať samostatnú STL prípojku plynu s meraním a reguláciou plynu. Meranie plynu a regulácia bude osadená na hranici jednotlivých riešených pozemkov v plastových skrinkách.

Od navrhovaného STL plynovodu po meranie a reguláciu zemného plynu budú vedené STL prípojky plynu z plastového potrubia D32 SDR11, PE100. Prípojky budú uložené v zemi s minimálnym krytím 1,1 m zeminy. Prípojky budú spádované do navrhovaného verejného STL plynovodu.

NTL rozvod plynu od merania a regulácie plynu po jednotlivé objekty budú súčasťou vnútornej inštalácie riešeného objektu.

Február 2010										strana 18

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# Spotreba plynu:

V lokalite sa uvažuje s výstavbou 51+20 rodinných domov so špecifickou spotrebou plynu

1,4 m3/h

# Spotreba plynu v danej lokalite

Hodinová spotreba  plynu

71 rodinných domov					  			á 1,4 m3/h

Spolu										99,4 m3/h

# Ročná spotreba plynu

71 RD										á 3500 m3

Spolu										248 500 m3

# Zásobovanie riešenej lokality zemným plynom bude riešené v súlade s platnými STN.

# Rozvod plynu v objektoch:

V riešených rodinných domoch sa uvažuje s  spotrebou zemného plynu pre vykurovanie rodinných domov, prípravu teplej úžitkovej vody, ako aj  pre potrebu varenia. V objektoch budú osadené plynové kotle so zásobníkmi TÚV v prevedení turbo a kombinované šporáky.

Priestory v ktorých budú osadené plynové spotrebiče budú spĺňať požiadavky STN. Rozvody budú prevedené z oceľových rúr podľa STN 42 0250, spájané zváraním. Od merania a regulácie zemného plynu, ktoré bude osadené na hranici každého objektu bude do riešeného objektu vedený NTL rozvod zemného plynu zemou.

Rozvod NTL plynu v objekte bude vedený čiastočne voľne po konštrukcii riešeného objektu a čiastočne v konštrukcii daného objektu.

# Rozvod plynu v objektoch bude riešený v súlade s  TPP 704 01.

Február 2010										strana 19

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

13. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Nová výstavba bude zásobovaná elektrickou energiou z novovybudovanej trafostanice typu EH8 s transformátorom 1x400 kVA nachádzajúcej sa pri prečerpávacej stanici. Pripojenie sa zrealizuje tromi vývodmi z rozvádzača NN vyprojektovanej a následne vybudovanej transformačnej stanice.

Jedná sa o stavbu 51 bytových jednotiek, stupňa elektrifikácie „B“ (STN 33 2130), kde sa elektrická energia využíva na osvetlenie a pre bežné domáce spotrebiče a varenie.

# ENERGETICKÁ BILANCIA:

| typ objektu | Pi /kW/ nab.j. | počet b.j | ∑ Pi /kW/ | Ps /kW/ nab.j. | β | Pp /kW/ | Hlavný istič pred ELM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rodinné domy | 12 | 51 | 612 | 9 | 0,31 | 189,7 | 20 A |
| verejné osv. | 0.07 | 21 | 1,47 | 3,5 | 1 | 1,47 | 25 A |
| SPOLU: |  |  | 613,47 |  |  | 189,7 |  |
| výkon transformátora- navrh. | transf. 400kVA |  |  | 400kVA |

Výpočet zaťaženia Pp (kW) na transformátor:

počet bytových jednotiek n = 51

β (rodinné domy) = 0,20 + 0,8/√n =0,31

Pp (rodinné domy) = β.Pi = 0,30. 930 = 279 kW

β (verejné osvetlenie) = 1,0

Meranie spotreby elektrickej energie bude riešené individuálne v projektoch rodinných domov. Elektromerové rozvádzače budú umiestnené v oplotení objektov.

NN rozvody sa vybudujú v hlavných trasách súbežne s hlavnými prístupovými cestami v zeleni a v telese chodníka káblami jednotného prierezu 1-NAYY-J 4x240mm²,  ktoré  budú napájať jednotlivé pilierové  skrine typu SR, typu Hassma, osadené budú na hraniciach pozemkov prístupných z hlavnej cesty tak, aby neboli súčasťou oplotení pozemkov.

Návrhované NN rozvody budú slučkované v uvedených skriniach  a vzájomne budú  prepojené –zokruhované.

Uložia sa v káblových ryhách so zriadeným káblovým lôžkom podľa STN 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 6005.

Február 2010										strana 20

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Uzemnenie navrhovaných skríň bude zrealizované zemnou páskou FeZn 30/4 pripojenou na spoločnú uzemňovaciu sieť (aj plánovaného verejného osvetlenia)  s pripojením na uzemnenie TS. Uzemňovacia pásovina sa uloží na dno káblových rýh, min. 10cm pod káble.

Spoločný celkový zemný odpor Rz = 2ohmy.

# Prípojky pre rodinné domy

Nie sú súčasťou dodávky ZSE a.s.Bratislava.

Rodinné domy stojace samostatne budu pripájané z hlavných rozvodov z poistkových rozpojovacích skríň SR typu Hassma, samostatnými prípojkami ukončenými priamo v plastových elektromerových rozvádzačoch, ktoré sa osadia na hranici parciel prístupných z verejnej komunikácie, prípadne v oplotení pozemkov, spodnou hranou 0,6m nad ÚT.

# Vonkajšie osvetlenie

Navrhované je podľa STN EN 13201-2 a výpočet bol vypracovaný podľa STN EN 13201-3.

Navrhované sú osvetľovacie stožiare rúrové výšky 5m ozn. ako „A“–bez výložníka, so svietidlami typu typu   Malaga SGS 103 70W. Stožiare sa vybavia elektrovýzbrojou GURO EkM 2072.

Pri výpočte bola uvažovaná dvojpruhová pozemná komunikácia a jednostranná osvetľovacia sústava.Trieda osvetlenia ME.

Rozvod VO – verejného - vonkajšieho osvetlenia je navrhovaný pripojením sa na exist. vzdušné VO.  Navrhované VO sa zrealizuje  káblami 1- NAYY-J 4Bx16 mm² v celom rozsahu.

Všetky stožiare budú vzájomne pospájané zemným uzemňovacím vodičom FeZn ø 10 uloženým do spoločného výkopu s napájacím káblom, káblami NN rozvodu a pripojené na uzemňovaciu sieť TS. Celkový zemný odpor Rz = max.2 ohmy.  Zemný  uzemňovací vodič bude  umiestnený  min. 10cm pod alebo vedľa káblového  vedenia NN.

# Telekomunikácie

Jednotlivé rodinné domy v dotknutej oblasti výstavby budú napojené na verejnú telekomunikačnú sieť /VTS/ pomocou zemného úložného kábla o príslušnej kapacite. Kapacity kábla a napojenia rodinných domov budú predmetom ďalšieho stupňa dokumentácie, ktorú bude riešiť T-Com  a.s. po konkretizovaní požiadaviek užívateľmi.

Február 2010										strana 21

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# 14  POŽIARNA OCHRANA

Projekt je riešený v zmysle STN 92 0201, STN 92 0400, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov obsahujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.

Predmetom  projektu je riešenie širších vzťahov na podklade Územného plánu obce Zálesie, ktoré zahŕňa príjazdovú komunikáciu – Starobystrickú ulicu od križovatky s Terchovskou ulicou v smere k Šúrskemu kanálu.

Riešené územie sa nachádza v lokalite na západnom okraji zastavaného územia obce, v rámci navrhovaného regulačného bloku NB7 podľa ÚPN obce Zálesie. Je vymedzené: zo severu ornou pôdou, z východu existujúcimi a navrhovanými plochami obytnej zástavby, z juhu ornou pôdou, zo západu ramenom Malého Dunaja a Šúrskeho kanála. Celková výmera územia bloku NB7 je 5,70 ha, rieši sa len určitá časť bloku, približne 4,60 ha.

V zmysle platného Územného plánu obce Zálesie patrí riešené územie v súčasnosti medzi navrhované plochy „obytného územia so zástavbou s rodinnými domami“ (označenie NB7).

# Rodinné domy

# Rozdelenie na požiarne úseky

Predpokladané rodinné domy budú situované v rovinatom teréne. Z hľadiska PSS sa jedná o rodinné domy s dvomi nadzemnými podlažiami, jedným podzemným podlažím a prípadne so vstavanými (pristavanými) garážami na 1. NP. Celková výška rodinných domov bude stanovená individuálne. Požiarna výška jednotlivých rodinných domov bude 3,0 m. Požiarna výška prípadných garáží bude 0m

Jeden požiarny úsek môže tvoriť aj rodinný dom s dvomi obytnými bunkami. Jeden požiarny úsek môže tvoriť garáž s dvomi parkovacími miestami.

Rodinné domy sú samostatne stojace stavby. Každý RD tvorí samostatný požiarny úsek a v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. § 94 ods. 1 a 3 sa začleňujú medzi stavby skupiny A. V zmysle ods. 4 stavba na bývanie a ubytovanie skupiny A môže tvoriť jeden požiarny úsek. To sa nevzťahuje na stavby, v ktorých sa nachádzajú prevádzkarne s plochou väčšou ako 40 m2. Pri alternatíve, že je k RD pristavaná garáž, táto musí tvoriť samostatný PÚ.

# Stupeň požiarnej bezpečnosti

V zmysle STN 92 0201-2 čl. 3.4 je rodinný dom zaradený do I.° PB.

V zmysle STN 92 0201-2 tab. 5 garáž skupiny 1, vstavaná v stavbe s požiarnou výškou do 6 m v nehorľavom konštrukčnom celku je zaradená do II.°PB.

# Stavebné konštrukcie

Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v minútach a najväčší stupeň horľavosti použitých stavebných hmôt bude určený podľa SPB PÚ STN 92 0201-2 tab.1.

# Odstupové vzdialenosti

Pri jednotlivých rodinných domoch je potrebné určiť požiarne nebezpečný priestor v zmysle STN 92 0201-4 tab. 6 a čl. 5.2.2.

# V zmysle čl. 5.2.2 je odstupová vzdialenosť cca: 0,36 . 6,0 = 2,16 m

Od rodinných domov musí byť dodržaná odstupová vzdialenosť 2,16 m.

# Únikové cesty

Z rodinných domov je potrené určiť únikovú cestu na voľné priestranstvo. Šírka komunikácie v rodinnom dome nesmie byť užšia ako 0,9 m, šírka dverí na tejto komunikácii nesmie byť menšia ako 0,8 m v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. § 94 ods. 6. Šírka schodišťového ramena u rodinného domu je 0,9 m v zmysle STN 73 4301 čl. 70, t.j. 1,5 únikového pruhu.

Február 2010										strana 22

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# Príjazdy a prístupy

Prístup na jednotlivé parcely bude umožňovať novonavrhovaná  prístupová komunikácia šírky 4 m. Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. § 82.

K stavbám rodinných domov vedie nová komunikácia do vzdialenosti najmenej 50 m od rodinných domov. Prístupová komunikácia má trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh v zmysle ods. 1,3.

# Verejný vodovod

Tento stavebný objekt pozostáva z troch vodovodných vetiev.

Z hlavného vodovodného potrubia DN100 z  HDPE, ktorý je označený ako „vetva V1“ a je dĺžky

429 m. Toto potrubie sa napája v križovatke Starobystrickej a Terchovskej ulici na jestvujúci vodovod z PVC DN100. Pokračuje v navrhovanej „hlavnej“ prístupovej komunikácii smerom ku Šúrskemu kanálu a následne odbočuje do navrhovanej komunikácii smerom na Ivanku pri Dunaji. Na jej konci sa navrhuje výhľadovo napojiť vodovod pokračujúcej výstavby rodinných domov.

Druhá vetva navrhovaného vodovodu „vetva V2“ je okruhovou vetvou dvoch navrhovaných bočných ulíc, s možnosťou napojenia výhľadovej výstavby smerom na Most pri Bratislave. Je navrhnutá z HDPE potrubia DN100 dĺžky 456,0 m.

Tretia vetva vodovodu „vetva V3“ je navrhnutá z dôvodu podmienky obecného úradu, aby bola možnosť napojiť (zokruhovať) výhľadovú výstavbu popri Šúrskom kanáli. Inak by postačovalo vybudovať len jednu prípojku pre rodinný dom č.37 a nemusel by sa budovať verejný vodovod. Navrhujeme ju z HDPE potrubia DN100 dĺžky 47,0m.

Celková dĺžka potrubí DN100 na tlak PN10 je navrhovaná 932,0 m.

Potreba požiarnej vody pre navrhovanú výstavbu rodinných domov je stanovená v zmysle tab. 2 STN 92 0400 na Q = 7,5 l/s. Voda na hasenie požiarov bude zabezpečená verejným vodovodom DN 100, na ktorom je v rámci stavby navrhnutých sedem podzemných hydrantov DN 80. Pre stavby na bývanie skupiny A sa vonkajšie hydranty umiestňujú mimo požiarne nebezpečného priestoru stavieb, najmenej 5 m a najviac 200 m od stavieb. Ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 400 m. Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou podľa STN 01 8012-2 a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku. Odberné miesto musí mať hydrostatický pretlak vody najmenej 0,25 MPa.

# Splašková kanalizácia

Tento stavebný objekt pozostáva zo štyroch splaškových stôk.

Hlavnou stokou celého územia je „stoka K“, ktorá začína napojením sa na jestvujúcu stoku DN300 tesne pred prečerpávacou stanicou na Starobystrickej ulici. Je vedená v súbehu s navrhovanou vodovodnou vetvou V1 v navrhovaných komunikáciách. Na jej poslednú šachtu sa navrhuje napojiť aj stoka výhľadovej výstavby. Navrhnutá je z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 306,0 m.

Druhá navrhovaná „stoka K1“ je vedená v prvej bočnej ulici až po jej koniec. Na jej poslednú šachtu sa navrhuje napojiť aj stoka výhľadovej výstavby. Navrhnutá je z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 182,0 m.

Tretia navrhovaná „stoka K2“ je vedená v druhej bočnej ulici až po kraj jej poslednej parcely. Navrhnutá je z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 192,0 m.

Štvrtá navrhovaná „stoka K3“ je vedená v pokračovaní „hlavnej“ ulice až po jej koniec. Na jej poslednú šachtu sa navrhuje napojiť aj stoka výhľadovej výstavby popri Šúrskom kanáli. Navrhnutá je z hladkého PVC potrubia SN8 dĺžky 48,0 m.

Celková dĺžka gravitačných potrubí DN300 je navrhovaná 728,0 m.

# Umiestnenie a realizácia kanalizácie vyhovuje požiadavkám požiarnej ochrany.

Február 2010										strana 23

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# Verejný STL plynovod

Riešená lokalita – „Zálesie – Ku kanálu“ sa navrhuje zásobovať zemným plynom z verejného STL plynovodu DN80 s prevádzkovým tlakom do 100 kPa, ktorý je vedený v uliciach Terchovská a Starobystrická.  V danej lokalite sa navrhuje vybudovať 51 rodinných domov. Okrem týchto rodinných domov bude možné pripojiť na navrhovaný STL plynovod ešte cca 20 rodinných domov, ktorých výstavba je možná na parceliach, ktoré sú pozdĺž trasy navrhovaného STL plynovodu, vedeného do riešenej lokality. Navrhovaný STL plynovod bude vedený v súbehu s riešeným vodovodom. Verejný STL plynovod sa navrhuje z plastových rúr podľa STN 64 3042, SDR17,5, PE 100, D90. STL plynovod bude uložený v zemi v pieskovom lôžku s pieskovým obsypom. Na plynovod sa upevní vyhľadávací vodič. Vývody vyhľadávacieho vodiča budú ukončené auto zásuvkou v liatinových poklopoch, podľa STN.

Každý samostatne stojací objekt rodinného domu bude mať samostatnú STL prípojku plynu s meraním a reguláciou plynu. Meranie plynu a regulácia bude osadená na hranici jednotlivých riešených pozemkov v plastových skrinkách. Od navrhovaného STL plynovodu po meranie a reguláciu zemného plynu budú vedené STL prípojky plynu z plastového potrubia D32 SDR11, PE100. Prípojky budú uložené v zemi s minimálnym krytím 1,1 m zeminy. Prípojky budú spádované do navrhovaného verejného STL plynovodu.

NTL rozvod plynu od merania a regulácie plynu po jednotlivé objekty budú súčasťou vnútornej inštalácie riešeného objektu.

Požiadavky na realizáciu:

1. Navrhovaná stavba nie je v rozpore s požiadavkami pre technické opatrenia požiarnej ochrany na území SR.

2. Uvedenou stavbou nedôjde k narušeniu životného prostredia. Stavba je budovaná s prihliadnutím na priestorové podmienky, územný plán obce Zálesie, nadzemné a podzemné vedenia technického vybavenia, členitosti terénu a druhu porastov. Po vykonaní zemných prác bude terén uvedený do pôvodného stavu. Narušené trávnaté plochy budú spätne zatrávnené.

3. K bezprostrednej ochrane plynovodov patrí vymedzenie ochranného pásma. Pásmo ochrany je v zmysle zákona vymedzené vo vzdialenosti 1,0 m.

V ochrannom pásme je zakázané :

-  vykonávať zemné práce , stavby a umiestňovať konštrukcie ktoré obmedzujú prístup k plynovodom;

-  vysádzať trvalé porasty;

-  umiesťovať skládky;

-  vykonávať terénne úpravy;

-  práce v ochrannom pásme sa môžu vykonávať iba na základe písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru ním povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami.

Umiestnenie a realizácia plynovej prípojky a osadenie plynomerov vyhovuje požiadavkám požiarnej ochrany.

# VN a NN prípojka

Nová výstavba bude zásobovaná elektrickou energiou z novovybudovanej trafostanice typu EH8 s transformátorom 1x400 kVA nachádzajúcej sa pri prečerpávacej stanici. Pripojenie sa zrealizuje tromi vývodmi z rozvádzača NN vyprojektovanej a následne vybudovanej transformačnej stanice.

Jedná sa o stavbu 51 bytových jednotiek, stupňa elektrifikácie „B“ (STN 33 2130), kde sa elektrická energia využíva na osvetlenie a pre bežné domáce spotrebiče a varenie.

Február 2010										strana 24

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# NN prípojka

NN rozvody sa vybudujú v hlavných trasách súbežne s hlavnými prístupovými cestami v zeleni a v telese chodníka káblami jednotného prierezu 1-NAYY-J 4x240mm²,  ktoré  budú napájať jednotlivé pilierové  skrine typu SR, typu Hassma, osadené budú na hraniciach pozemkov prístupných z hlavnej cesty tak, aby neboli súčasťou oplotení pozemkov.

Navrhované NN rozvody budú slučkované v uvedených skriniach  a vzájomne budú  prepojené –zokruhované.

Uložia sa v káblových ryhách so zriadeným káblovým lôžkom podľa STN 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 6005.

Uzemnenie navrhovaných skríň bude zrealizované zemnou páskou FeZn 30/4 pripojenou na spoločnú uzemňovaciu sieť (aj plánovaného verejného osvetlenia)  s pripojením na uzemnenie TS. Uzemňovacia pásovina sa uloží na dno káblových rýh, min. 10cm pod káble.

Spoločný celkový zemný odpor Rz = 2Ω.

# Prípojky pre rodinné domy

Rodinné domy stojace samostatne budú pripájané z hlavných rozvodov z poistkových rozpojovacích skríň SR typu Hassma, samostatnými prípojkami ukončenými priamo v plastových elektromerových rozvádzačoch, ktoré sa osadia na hranici parciel prístupných z verejnej komunikácie, prípadne v oplotení pozemkov, spodnou hranou 0,6 m nad ÚT.

Umiestnenie a realizácia elektrickej prípojky a osadenie elektromerov vyhovuje požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

# TS – transformačná stanica

Predmetom tohto riešenia je zabezpečenie protipožiarnej ochrany – kioskovej polozapustenej blokovej transformačnej stanice EH8 s transformátorom 1x400 kVA nachádzajúcej sa pri prečerpávacej stanici. TS je umiestnená na úrovni terénu s vonkajším ovládaním.

Kiosková transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

- káblový priestor (vaňa), stavebné teleso (skelet)

- strecha

TS je rozmerov 2,3 x 1,9 x 2,61 m.

TS je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do jednotlivých častí je zvlášť otvor z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť TS (vaňa) preberá funkciu základov, ktorú netreba vo vopred pripravovanom výkope budovať. V spodnej časti spredu TS sa nachádzajú otvory pre prichádzajúce a odchádzajúce VN a NN káble, z dôvodu umiestnenia NN rozvádzača v prednej časti trafostanice za dvojkrídlovými dverami. Káblový priestor (vaňa) slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom do obidvoch strán s miernym presahom stavebného telesa.

# Predpokladaná odstupová vzdialenosť : 0,36 . 2,61 = 0,94 m.

# Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru

– vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., STN 92 0400

trafostanica nie je hasiteľná vodou, nie je potrebné určovať potrebu požiarnej vody.

# Trafostanica nemusí byť vybavená nástupnou plochou v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 83.

Február 2010										strana 25

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

# Prístupová komunikácia

V zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 82:

- prístupová komunikácia na zásah musí viesť k rodinným domom do vzdialenosti aspoň 50 m;

- prístupová komunikácia má trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla je najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.

- vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m.

Šírka komunikácie, vzdialenosť komunikácie od RD a únosnosť komunikácie vyhovujú požiadavkám vyhl. MV SR č. 94/2004 § 82.

Správu PO vypracovala:

Ing. Jarmila Loukotová,

Špecialista PO

Február 2010										strana 26

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Dokladová časť

Zoznam dokladov

Vyhodnotenie pripomienkového konania

Február 2010										strana 27

Urbanistická štúdia IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Výkresová časť

1.   Širšie vzťahy – kópia katastrálnej mapy		M=1:2880

- Komplexný urbanistický návrh			M=1:1000

- Návrh regulácie územia				M=1:1000

- Dopravné riešenie - situácia				M=1:500

4a  Vzorové priečne rezy komunikácií			M=1:50

- Vodovod, kanalizácia, prekládka závlahy		M=1:500

- Zásobovanie plynom, situácia				M=1:1000

- Zásobovanie elektrickou energiou, situácia		M=1:1000

- Požiarna ochrana, situácia				M=1:1000