Obstarávateľ: PRODOM-STAV spol. s r.o. Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava

NÁVRH ZADANIA PRE SPRACOVANIE

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

IBV-ZÁLESIE, NB7

LOKALITA „KU KANÁLU“

Spracovateľ:Ing. arch. Peter Matušica, Krížna 17, 811 07 Bratislava

Autorizovaný architekt SKA, registračné číslo: 1193 AA, august 2009

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

1.  Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie:

Urbanistická štúdia obytnej zóny IBV-Zálesie, lokalita „Ku kanálu“ bude spracovaná na spodrobnenie riešenia Územného plánu obce Zálesie a na riešenie špecifických územno-technických a urbanisticko-architektonických problémov v obytnej zóne lokality „Ku kanálu“. Bude použitá ako územnoplánovací podklad pre ďalšie usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie v zóne „Ku kanálu“. Pre účely urbanistickej štúdie je pre riešené územie zvolený pracovný názov „Zálesie – Ku kanálu“.

2.  Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie:

Predmetom riešenia je spracovanie územnoplánovacieho podkladu (urbanistickej štúdie) na riešenie funkčno-prevádzkového využitia a hmotovo-priestorového usporiadania v riešenom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 4), v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce Zálesie a v súlade s požiadavkami tohto zadania.

Hlavným cieľom riešenia je overiť využiteľnosť územia lokality „Zálesie – Ku kanálu“ pre funkciu „obytné územia so zástavbou s rodinnými domami“ a vo vzťahu k riešeniu stanoviť regulačné podmienky územia.

3. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie:

V zmysle platného „Územného plánu obce Zálesie“ riešené územie v súčasnosti patrí medzi navrhované plochy „obytného územia so zástavbou s rodinnými domami“ (označenie NB7). Pre uvedené plochy sú záväzné časti Územného plánu obce Zálesie premietnuté do „Regulačného listu“ z ktorého vyplývajú nasledovné regulatívy pre riešenie uvedených plôch: (viď príloha 3, Regulačný list bloku NB)

Strana 1

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

Požiadavky na reguláciu „obytného územia so zástavbou s rodinnými domami“ vyplývajúce zo záväznej časti „Územného plánu obce Zálesie“ v znení neskorších zmien a doplnkov, budú premietnuté do požadovaných regulatívov v textovej aj grafickej časti nasledovne:

-  regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- stanoviť požadované (prípustné – prevládajúce, doplnkové) a neprípustné funkcie v súlade s vyšším stupňom ÚPD obce Zálesie, určené pre „obytné územia so zástavbou s rodinnými domami“

- stanoviť podmienky výstavby – typologický druh zástavby, max. index zastavanej plochy, min. index zelene, podlažnosť, min. výmera pozemku, oplotenie stavieb, resp. iné regulatívy v súlade s vyšším stupňom ÚPD obce Zálesie

-  regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

- stanoviť požiadavky na umiestnenie zariadení občianskej vybavenosti v súlade s vyšším stupňom ÚPD obce Zálesie

-  regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia

- stanoviť požiadavky na dopravný vstup do riešeného územia, šírkové usporiadanie komunikácií, smerové vedenie komunikácií a na riešenie statickej dopravy

- rešpektovať limity využitia územia:

- ložisko nevyhradeného nerastu – nachádza sa v dotyku s riešeným územím

- ochranné pásmo vodného toku Malý Dunaj 10 m od brehovej čiary v zmysle §49 zákona č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky č. 211/2004 Z.z. (OP je potrebné geodeticky vytýčiť) – vodný tok preteká v dotyku s riešeným územím

- ochranné pásma letiska M. R. Štefánika Bratislava, určené rozhodnutím štátnej leteckej inšpekcie č. 1-66/81 zo dňa 03. 07. 1981, z ktorých vyplývajú výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené:

- ochranným pásmom vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 172 m n.m. B.p.v.

- ochranným pásmom kuželovej prekážkovej roviny (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením 172 -192 m n.m. B.p.v.

- hranica navrhovaného chráneného územia európskeho významu SKUEV 0541 Malý Dunaj (hranicu je potrebné vymedziť po jeho vyhlásení)

-  regulatívy starostlivosti o ŽP

- zadefinovať požiadavky ochrany prírody a tvorby krajiny

- zadefinovať požiadavky ochrany životného prostredia

-  normatívne regulatívy v zmysle predpisov platných v čase realizácie stavieb (stavebno- technické požiadavky na výstavbu a iné)

Odporúčané regulatívy:

-  doporučené architektonické regulatívy, resp. iné

Strana 2

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

4. Vymedzenie riešeného územia:

Riešené územie lokality „Zálesie – Ku kanálu“ sa nachádza v obci Zálesie, katastrálne územie Zálesie, okres Senec. Zahŕňa pozemky č. 1309/3,4, 1318/157-162, 1316/163, 1318/164-169, 1314, 1318/33,14,15.

Širšie vzťahy: územie pre riešenie širších vzťahov bude spracované na podklade Územného plánu obce Zálesie, a bude zahŕňať všetky kontaktné plochy riešeného územia až po napojenie riešeného územia Starobystrickou ulicou od Terchovskej ulice.

Riešené územie: nachádza sa v lokalite „Zálesie – Ku kanálu“ na západnom okraji zastavaného územia obce (v rámci navrhovaného regulačného bloku NB7 podľa ÚPN obce Zálesie) a je vymedzené: zo severu ornou pôdou, z východu existujúcimi a navrhovanými plochami obytnej zástavby, z juhu ornou pôdou, zo západu ramenom Malého Dunaja, Celková výmera riešeného územia bloku NB7 je 5,70 ha

5. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia:

Zo strany obstarávateľa Urbanistickej štúdie nie sú kladené požiadavky na varianty a alternatívy riešenia. Variantné návrhy boli spracované v rozpracovanosti urbanistickej štúdie

6. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie:

Urbanistická štúdia obytnej zóny „Zálesie – Ku kanálu“ bude obsahovať textovú a grafickú časť (podrobnejšie pozri kapitolu č. 7)

7. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti urbanistickej štúdie:

Textová časť (spracovaná v programe Word):

-   základné údaje

-   vymedzenie riešeného územia

-   väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu

-   charakteristika výstupov z prieskumov a rozborov a limity využitia územia

-   komplexné urbanistické riešenie – návrh organizácie a využitia územia

-   návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania

-   zhodnotenie kvality ŽP územia a návrh opatrení na trvalo udržateľný rozvoj

-   koncepcia zelene v území

-   etapizácia novej výstavby a asanácia existujúcich stavieb

-   urbanistická ekonómia

Grafická časť (spracovaná v programe AutoCAD, expedovaná vo formáte pdf, resp. jpg):

-   širšie vzťahy M 1:2000

-   komlexný urbanistický návrh M 1:500, resp. M 1:1000

-   návrh regulácie M 1:500, resp. M 1:1000

-   návrh dopravy M 1:500, resp. M 1:1000

-   návrh technickej infraštruktúry (TI) M 1:500, resp. M 1:1000

Strana 3

Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie IBV-Zálesie, NB7, lokalita „Ku kanálu“

8. Záver:

Urbanistická štúdia bude prerokovaná s dotknutými orgánmi miestnej štátnej správy a štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. S fyzickými osobami a vlastníkmi dotknutých parciel bude prerokovaná formou „Verejnej vyhlášky“.

Zoznam dotknutých účastníkov pripomienkového konania, ktorým sa vypracovaná dokumentácia zašle na vyjadrenie (zoznam je možné aktuálne upraviť):

-  Obvodný úrad životného prostredia v Senci – všetky zložky, Hurbanova 21, 903 01 Senec

-  Obvodný úrad v Senci, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

-  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09 BA

-  Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. Zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

-  Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okres. Dopr. inšp., Šenkvická 14, 902 01 Pezinok

-  Obvodný banský úrad, Prievozská 30, 821 05 Bratislava

-  Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

-  Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra

-  Ministerstvo obrany SR, Správa nehn.majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

-  Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Bratislava, Krížna 52, 821 08 Bratislava

-  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

-  Obec Zálesie (miestne komunikácie, malé zdroje znečistenia), Obecný úrad,

Malinovská 1/123, 900 28 Zálesie

-  Slovenský plynárenský priemysel, OZ Bratislava, Votrubova 1, 825 17 Bratislava

-  Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

-  T-Com, a.s. (zhľadiska existencie diaľkových káblov), Námestie Slobody 6, 817 62 BA

-  T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava

-  Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

-  Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava

-  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

-  Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

-  Letecký úrad SR, Odd. ochran. pásiem letísk a LPZ, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 BA

Obstarávateľ zabezpečí prerokovanie Urbanistickej štúdie v zmysle ustanovení stavebného zákona – spôsobom v mieste obvyklým, následne spracuje vyhodnotenie pripomienok a námietok uplatnených v prerokovaní formou výroku a uznesenia Obecného zastupiteľstva.

Obstarávateľ po odsúhlasení zabezpečí spracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie, ktorá bude slúžiť ako územno-plánovací podklad pre usmerňovanie ďalšej investičnej činnosti v území a pre územné rozhodovanie v danom území.

Príloha:

- Vymedzenie územia pre širšie vzťahy (na podklade „ÚPN obce Zálesie) – schéma

- Vymedzenie riešeného územia – schéma

- Regulačný list bloku NB7

Strana 4