NÁVRH ZADANIA PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE OBYTNEJ ZÓNY

ZÁLESIE, lokalita "U Rusa"

SPRACOVATEĽ:		ATELIER 3M, s.r.o.

ZADUNAJSKÁ CESTA 8

851 01 BRATISLAVA

OBSTARÁVATEĽ:		STAV-TRADE, s.r.o.

TOMÁŠIKOVA 3/4

821 01 BRATISLAVA

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie:	Ing. Jozefína Mišíková, reg. č. 173

NOVEMBER 2009

1.	Údaje o spracovateľovi:

ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská 8, 851 01 Bratislava

Autori návrhu zadania:	Ing. arch. Marián Pokrivčák, autorizovaný architekt

Ing. arch. Monika Štekláčová, autorizovaný architekt

Spoluautor:	Ing. arch. Alena Kubalcová Figurová

2.	Údaje o obstarávateľovi:

STAV-TRADE, s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava

Odborne spôsobilá osoba

na obstarávanie: 			Ing. Jozefína Mišíková, Hodálova 3, 841 05 Bratislava

registračné číslo:			173

3.	Údaje o vyššej územnoplánovacej dokumentácii

Územný plán obce Zálesie, spracovateľ: AŽ projekt, schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 77/12/2008 (VZN 9/2008) zo dňa 02.12.2008.

4.	Vymedzenie a charakteristika riešeného územia

Lokalita U Rusa, obec Zálesie, okres Senec, parcely č. 1477/12,13,14, 1211/2,3,4,  1209/1,2, 1477/82,83, 1465, 1467/1,3, 1246/2.

Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti obce Zálesie. Zo severu a východu je ohraničená lesom, z juhovýchodu ramenom Malého Dunaja a z juhu a západu poľnohospodárskou pôdou. Samotné pozemky v lokalite majú charakter prevažne ornej pôdy.

Výmera územia: 9,17 ha

5.	Špecifikácia účelu použitia urbanistickej štúdie

Účelom spracovania urbanistickej štúdie na lokalitu "U Rusa" v obci Zálesie je bližšie určenie územno-technických a urbanisticko-architektonických požiadaviek na výstavbu v danej lokalite v súlade s Územným plánom obce Zálesie (schválený v roku 2008).

Dokumentácia bude použitá ako územnoplánovací podklad pre územné rozhodovanie v rámci správnych konaní, aj ako podklad pre projektantov pri spracovávaní PD už konkrétnych investičných zámerov.

6.	Špecifikácia hlavných cieľov urbanistickej štúdie

Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je overenie využiteľnosti územia lokality "U Rusa" v zmysle platného územného plánu obce (ďalej len ÚP), ktorý stanovuje toto územie pre funkciu "obytné územie so zástavbou s rodinnými domami".

Štúdia bude obsahovať riešenie funkčno-prevádzkových a hmotovo-priestorových vzťahov v predmetnom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších zákonov a v súlade so záväznou časťou ÚP obce Zálesie.

7.	Zhodnotenie požiadaviek a limitov vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie

Lokalita U Rusa je podľa ÚP obce Zálesie súčasťou regulačného bloku NB17, ktoré je definované ako "navrhované obytné územie so zástavbou s rodinnými domami." Zásady a regulatívy riešenia plôch v uvedenom území sú uvedené v regulačnom liste bloku.

Regulačný list bloku NB17 zo záväznej časti ÚP obce Zálesie

8.	Stanovenie požiadaviek na reguláciu výstavby v obytnej zóne

Požiadavky na reguláciu výstavby v obytnej zóne - vyplývajúce z platného ÚP obce Zálesie, jeho neskorších zmien a doplnkov - budú premietnuté do regulatívov v textovej a grafickej časti urbanistickej štúdie v tomto poradí:

8.1	regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

- stanoviť prípustné, prevládajúce, doplnkové a neprípustné funkcie v území.

- stanoviť podmienky výstavby - typologický druh zástavby, max. index zastavanej plochy, min. index zelene, podlažnosť resp. index podlažných plôch, min. výmera pozemkov, oplotenie.

8.2	regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti v území

8.3	regulatívy verejnej  dopravnej a technickej vybavenosti územia

- stanoviť požiadavky na dopravný vstup do územia, šírku ciest a komunikácií pre peších, príp. začlenenie cyklistických ciest, smerové vedenie komunikácií

- stanoviť požiadavky na riešenie statickej dopravy v území

8.4 	limity využitia územia

- rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Malý Dunaj v šírke 10 m od brehovej čiary

- ochranné pásma závlahového potrubia a VTL plynovodu

- rešpektovať navrhované chránené územie SKUEV0541 Malý Dunaj

8.5	odporúčané regulatívy

9.	Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie

Urbanistická štúdia obytnej zóny Zálesie, lokalita "U Rusa" bude pozostávať z textovej a grafickej časti nasledovne:

9.1	textová časť bude obsahovať:

- základné údaje

- vymedzenie riešeného územia

- väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu

- prieskumy a rozbory územia, ich zhodnotenie

- limity využiteľnosti územia

- komplexné urbanistické riešenie

- regulatívy funkčného a hmotovo-priestorového usporiadania

- návrh opatrení na ochranu resp. zlepšenie životného prostredia

- koncepcia zelene v území

- etapizácia výstavby

- urbanistická ekonómia

9.2	grafická časť bude obsahovať tieto výkresy:

  - situácia - širšie vzťahy			M 1:10 000

  - komplexný urbanistický návrh		M 1:2 000

  - návrh regulácie				M 1:2 000

  - návrh dopravy				M 1:2 000

  - návrh technickej infraštruktúry		M 1:2 000

10.	Požiadavky na variantné riešenia UŠ

Zo strany obstarávateľa Návrhu zadania nie sú kladené požiadavky na odovzdanie alternatívnych riešení urbanistickej štúdie.

11.	Záver

Urbanistická štúdia bude prerokovaná s dotknutými orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obstarávateľ zabezpečí prerokovanie UŠ v zmysle ustanovení stavebného zákona – spôsobom v mieste obvyklým – verejnou vyhláškou, následne spracuje vyhodnotenie pripomienok a námietok uplatnených v prerokovaní formou výroku a uznesenia Obecného zastupiteľstva.

Obstarávateľ po odsúhlasení zabezpečí spracovanie čistopisu UŠ, ktorá bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre usmerňovanie ďalšej investičnej činnosti v území a pre územné rozhodovanie v danom území.

12.	Prílohy

1.	výkres vymedzenia územia pre širšie vzťahy

2.	vymedzenie riešeného územia podľa ÚP obce Zálesie

1.	Vymedzenie územia pre širšie vzťahy

2.	vymedzenie riešeného územia podľa ÚP obce Zálesie